## Slide 1: MIRS1002 システム提案
MIRS1002一同

## Slide 2: コンセプト
補正が大切
プログラム班が位置補正をがんばる
小型化+完全オリジナル
迷路に対して今のMIRSは大きすぎる
標準機は……だから自分たちで設計

## Slide 3: 各要素クリア方法(1)
Direction Board
  白線でストップ
  正対補正後、中央補正
  画像認識
  優先度などで処理を決定
Notes: 現状、決定しているアルゴリズムに関して述べさせていただきます。

## Slide 4: 各要素クリア方法(2)
ロータリー
  直進
  タッチセンサーで内壁を確認
  内壁に沿いながら周回動作(左回りとする)
  3.と同時に(右側の)超音波センサーから超音波を発射
  外壁との距離が60cm〜120cmになったら90°(右に)転回
  直進

## Slide 5: 各要素クリア方法(3)
鍵
  鍵のある方向と逆側へ転回
  ゆっくり後退
  タッチセンサーが押されたらストップ
ドア
  鍵を開けてあればただの通路

## Slide 6: 各要素クリア方法(4)
小部屋α
  1. 前後左右の壁の有無により小部屋と認識(①正面と左右どちらかの壁がない状態、②正面と左右両方の壁がない状態）
  2. 小部屋における自分の位置を確認する(①のときは小部屋の一辺の端、左右の壁の有無でどちらの端にいるかがわかる。②のときは小部屋の一辺の真ん中）
  3. 小部屋の真ん中に移動（自分の位置からどの方向が小部屋の真ん中か考える）
  4. 回転しながら超音波で出口を探す
  5. 出口に向かう（斜め移動or直角移動）

## Slide 7: 各要素クリア方法(5)
小部屋β
  1. 超音波によって壁沿いに壁から10cmを走る
  2. 正面10cmに壁を感知したら、壁のない方向に90度回転
  3. 沿っている壁がなくなったところで出口と認識
  4. 出口方向に90度回転し、出口方向に向きを変える

## Slide 8: 各要素クリア方法(6)
シーソーα
  1. 傾きセンサにより、シーソーを登っていると認識
  2. 加速する
  3. 傾きセンサにより、シーソーを下っていると認識
  4. 減速する
シーソーβ
  1. 加速度センサにより減速を感知。シーソーを登っていると認識
  2. 加速する
  3. 加速度センサにより加速を感知。シーソーを下っていると認識
  4. 減速する
シーソーγ
  1. ソフトでは何も行わない

## Slide 9: 各要素クリア方法(7)
通路
  直進
  タッチセンサーで内壁確認
  正対補正・中央補正
  直進
ステップ
  何も考えずに通れるはず……(ハードで対策)
行き止まり
  行くな。以上
あとは未定です・・・。

## Slide 10: ハードウェア改造予定(1)
基盤の一体化
  ケーブルの抜き差し、その他もろもろでこわれやすいので。
  電源+モーターボードの一体化?
ケーブルコネクタの改良
  抜き差しが大変
  コネクタが壊れやすい

## Slide 11: ハードウェア改造予定(2)
シャーシ小型化&円形化
  のれんや壁に引っかかり防止
  動きやすさUP
Now thinking……

## Slide 12: 開発計画など
画像処理
I/Oポートの増設
その他基盤系のスキルアップ
詳細をつめる
この辺は夏とかにやります・・・

## Slide 13: ご清聴ありがとうございました