## Slide 1: 標準機製作報告 ［ 2018年6月8日(金)］
MIRS1803
メンバー
PM:鈴木 慧人 TL:古川 陽太 DM:瀧口 周 磯合 優汰
井出 知里 今泉 肇 高橋 凌 深谷 祥平
http://www2.denshi.Numazu-ct.ac.jp/mirsdoc2/mirs1803/

## Slide 2: MIRS1803 本日の報告内容
標準機の概要
メカ
エレキ
ソフト
各種試験
不具合報告
今後について

## Slide 3: 1. 標準機の概要
今回はMIRSMG4の標準機を作成しました.
MIRSMG4
  http://www2.denshi.numazu-ct.ac.jp/mirsdoc2/mirsmg4d/

## Slide 4: 2. メカ
主に標準機の組み立てを行った.
また,SolidWorksを用いてバッテリーホルダーの
設計を行い,3Dプリンターで作成した.
駆動用と制御用で違うものを作成した.

## Slide 5: バッテリーホルダー
<工夫点>
制御用の方は,バッテリー全体を囲む形状にして,
落下しにくくした.また,底に空洞を設け熱を
放出しやすいようにした.
駆動用の方は,角に丸みを帯びさせて安全面を考えた.
支える面を長くして落下しにくくした.
<反省点>
駆動用のホルダーは寸法ミスで2回失敗した.
今後このようなことが起こらないように,スケールや
ノギスを用いて,正確な値を測ってから設計を
行うようにする.

## Slide 6: 3. エレキ
ArduinoとRaspberry Piのシールドと
電源ボードを作成した.
また,モータのケーブル作成もおこなった.

## Slide 7: Arduino用シールド
Arduinoのセットアップとデバイス接続をもとに
作成した。
部品面
はんだ面

## Slide 8: Arduino用シールド
<工夫点>
基板の設計時に配線が複雑にならないように
努力をした.
また,今後を見据え
拡張スペースの確保もした.
<反省点>
作成時間が大幅に延びてしまった.

## Slide 9: Raspberry Pi用シールド
Raspberry Piのセットアップとデバイス接続
をもとに作成した。
部品面
はんだ面

## Slide 10: Raspberry Pi用シールド
<工夫点>
4ピンのハウジングの向きを一直線にそろえて
複雑にならないようにした.
2ピンのハウジングとラズパイをつなげるところは
ハウジングで穴をふさがないようにジャンパー線
でつなげた.
<反省点>
配線箇所を間違えてはんだ付けしていたので,
今後,はんだ付けするときは確認を怠らないようにしてから作業する.

## Slide 11: 電源ボード
駆動系電源スイッチと接続ケーブルをもとに
作成した。
部品面
はんだ面

## Slide 12: 電源ボード
<工夫点>
ジャンパ線を使用しなくても大丈夫なようにして,
配線はすべてはんだ面に集めるように
配線を行った.
<反省点>
LEDの配線を逆向きにつけていた.
今後は,仕様書を確認して行うようにする.

## Slide 13: モータのケーブル作成
モータとエンコーダ線が取れていたので
はんだ付けし直した.

## Slide 14: 4.ソフト
Raspberry Piのセッティング(言語設定,ライブラリのインストール,無線LAN設定)を行った.
また,Raspberry PiにArduinoをインストールした.
これによりRaspberry PiでArduinoのプログラムを開発できるようになった.

## Slide 15: 5. 各種試験
単体試験
Arduinoの焼損の不具合が生じたが,
新しく取り替えた結果,改善された.
試験の評価は良好だった.
統合試験
モータの異常挙動の不具合が生じたが,
ケーブルを取り替えた結果,改善された.
また,ゲイン調整をした.
試験の評価は良好だった.

## Slide 16: Arduino単体試験
Arduinoの単体試験は Arduino単体での動作試験の内容に沿って行った.
単体機能試験の際にプログラムのコンパイルが通らず,改善手段を考えていたところ, Arduino焼損の不具合が発生した.
(詳しくは不具合報告にて説明する)
この不具合改善後は単体試験が正常に行えた.

## Slide 17: Raspberry Pi単体試験
Raspberry Piの単体試験は
Raspberry Piでの動作試験の内容に沿って行った.
超音波センサーの配線ミスで,
右側だけ値が表示されなかった.
配線を見直した結果,正常に動作をした.

## Slide 18: ArduinoとRaspberry Piの接続試験
ArduinoとRaspberry Piの接続試験は
Raspberry Piでの動作試験の内記載に沿って行った.
この試験では,特に問題はなく
すべて正常に動作した.

## Slide 19: 統合試験
統合試験では
機体に不具合が生じたが,最終的には
正常に動作した.

## Slide 20: ゲイン調整
初期調整 最終調整
ゲイン調整は数十回行い,
最終的にPゲインを2.1,Dゲインを0.8にした.

## Slide 21: 6. 不具合報告
今回の作業で大きな不具合が2つ確認された.
Arduino焼損
2. モータの異常挙動
Arduinoとモータの単体試験中に,Arduinoが
ショートし使用不可になった.
標準機統合試験中に,モータの回転方向が
変わらなかった.

## Slide 22: モータの異常挙動
対策として基盤に信号名のラベル貼り付けた.
・Aruduino
・Raspberry Pi
・電源ボード

## Slide 23: 7. 今後について
今後私たちMIRS1803は
班員全員で技術の向上を目指し,今回起こった
不具合を繰り返さないように細心の注意を払って
よりよい製品作りに努めます.
また,今後の活動を発展させていくために
班員同士の結束を固めていきたいと思います.

## Slide 24
MIRS1803