## Slide 1: 1904 標準機制作報告
PM: 中尾 TL: 山本 DM:杉山
・村松 ・渡部 ・太田 ・佐藤 ・大川 ・土屋

## Slide 2: 目次
1. 活動報告
1.1 メカニクス
1.2 電源スイッチボード
1.3 Arduino
1.4 Raspberry Pi
2. 結合試験結果報告
3. まとめ

## Slide 3: 1. 活動報告

## Slide 4: 1. 活動報告
1.1 メカニクス

## Slide 5: 1. 活動報告
1.1 メカニクス
工夫点
・模型用バッテリーの曲面に合わせて
マウントを削った
・最初の構造では、はめ合いが
よくなかったため形に合わせて削った

## Slide 6: 1. 活動報告
1.2 電源スイッチボード

## Slide 7: 1. 活動報告
1.2 電源スイッチボード
工夫点
・MCB接続部端子のブロックを二つに
増やし、接続しやすくした
・各端子のソケットにラベルを付けて
接続時にミスが起こるリスクを減らした

## Slide 8: 1. 活動報告
1.2 電源スイッチボード
不具合
・模型用バッテリーのコードを+-逆に
ソケットにつないだためショートした

## Slide 9: 1. 活動報告
1.3 Arduino

## Slide 10: 1. 活動報告
1.3 Arduino
工夫点
・各ソケットのGNDとVccに印をつけた
・ピンヘッダのGNDが分かるよう印を
つけた

## Slide 11: 1. 活動報告
1.3 Arduino
不具合
・昨年以前のずさんな管理により
エンコーダ周りのシステムがボロボロ
だった(例:導線内部断線、はんだ付け)

## Slide 12: 1. 活動報告
1.4 Raspberry Pi

## Slide 13: 1. 活動報告
1.4 Raspberry Pi
工夫点(ユニバーサル基盤)
・ユニバーサル基盤の配線を整理し
見やすくした
・同系統の接続端子を同色の導線で
配線した

## Slide 14: 1. 活動報告
1.4 Raspberry Pi
工夫点(システム)
・Raspberry PiのVNCパス設定を
「Unixパスワード」から「VNCパス
ワード」に変更して接続を可能にした
・MG3Wlanに接続するときに上位ビットip
が192~になる問題を修正し172~になるよ
うにした

## Slide 15: 1. 活動報告
1.4 Raspberry Pi
工夫点(システム)
・cui制御が可能なArduino開発環境
Platform IO(https://platformio.org/)を
導入した
・文字化けの解消を行った
・ViをVimを導入した

## Slide 16: 2. 統合試験結果報告

## Slide 17: とりあえず動画を見て (夜中に頑張った プレミア難しい…)
https://youtu.be/fO6dXZ7v61E

## Slide 18: 2. 統合試験結果報告
・ほぼ初期状態で回転、直進共に期待して
いるような挙動を示した
ゲインは
P:70 I:0.8 D:70
回転減速ゲイン +5°
とした。

## Slide 19: 3. まとめ

## Slide 20: 3. まとめ
・Arduino以外は大きなトラブルが起こるこ
となく試験まで終えることができた
・ものを丁寧に扱うことの大切さを学んだ